## Slide 1: Конструктивные элементы книжного блока

## Slide 2
смотреть видео

## Slide 3: Книжный блок
Основная часть материальной конструкции издания, состоящая из комплекта листов (тетрадей), расположенных в определенной последовательности, скрепленных между собой для вставки в переплетную крышку или крытья обложкой. Существуют два способа комплектовки брошюрных и книжных блоков — вкладкой и подборкой. Вкладкой комплектуют брошюрные блоки, имеющие небольшой объем — 64—80 с, что соответствует толщине блока 4—5 мм.

## Slide 4: Корешок книжного блока
Сторона книжного блока, где скрепляются тетради или листы, его составляющие. По форме корешок блока может быть кашированным, кругленым, прямым.

## Slide 5: Обрез книжного блока
Обрез блока (верхний, боковой, нижний) — края книжного блока, подвергаемые трехсторонней обрезке, закраске, золочению, торшонированию

## Slide 6: Каптал
Тканевая лента с утолщенным краем, наклеиваемая на верхний и нижний края корешка обрезанного книжного блока для повышения прочности скрепления тетрадей в корешке.

## Slide 7: Ляссе (ленточка-закладка)
Тесьма, служащая закладкой, наклеиваемая в верхней части корешка книжного блока таким образом, чтобы ее конец выходил за пределы нижнего обреза блока.

## Slide 8: Отстав
Полоска плотной бумаги или картона, наклеиваемая на корешок переплетной крышки для придания ему прочности и упругости.

## Slide 9: Форзац (нахзац)
Конструктивный элемент издания в виде односгибного листа бумаги (четырехстраничная тетрадь) или конструкции из двух листов, скрепляющих книжный блок с передней/задней сторонкой переплетной крышки. Иногда на форзац/нахзац размещают орнамент (крайне редко рисунок).

## Slide 10: Переплетная крышка
Основная часть переплета, состоящая из сторонок и корешка, покрытых переплетным материалом.

## Slide 11: Тиснение
Полиграфический процесс отделки готовой продукции. Бывают разновидности:
Конгревное тиснение — получение многоуровневого рельефного (выпукло-вогнутого) изображения без фольги на бумаге и картоне при их сжатии между штампом и контрштампом, похожее на барельеф.
Блинтовое тиснение — бескрасочное тиснение, на переплетных крышках, реже - обложках, с помощью штампов, которые выглаживают переплетный материал, углубляя его в месте тиснения и меняя его фактуру. При данном виде тиснения, изображение вдавливается (без краски и фольги) в бумагу или картон.
Тиснение фольгой — тиснение, при котором между нагретым клише и материалом (бумагой, кожей, пластиком и т. д.) протягивается фольга и производится прессование. Под действием нагретого клише металлизированное или пигментное напыление отстает от пленки-носителя и закрепляется клеевым слоем на поверхности тиснимого материала.

## Slide 12: Бинты
Полоски кожи или картона, приклеиваемые на отстав перед оклейкой переплетным материалом. После оклейки образуют рельеф на корешке (выпуклые поперечные декоративные элементы на корешке) .

## Slide 13: Подвертка
Часть покрытия крышек переплёта, подвёрнутая на их внутреннюю сторону. Может украшаться бордюром (как правило, тиснением золотом); нередко на подвёртке мелкими буквами указывается имя автора переплёта.

## Slide 14: Авантитул
Первая страница двойного титульного листа. Она имеет композиционно-оформительское значение, позволяет разгрузить основной титульный лист. На авантитуле могут быть напечатаны надзаголовочные данные, выходные данные; на нем помещают также издательскую марку, иногда повторяют фамилию автора и название.

## Slide 15: Титульный лист
Титула являются оформительскими элементами книжножурнальных и газетных изданий.
Основной (главный) титул может быть 2-х или 4-х полосным.
2-х полосный:
1 (3) полоса — титул; 2 (4) полоса — контртитул, на котором, обычно, располагают аннотацию, либо полоса может быть пустой.
4-х полосный:
1 полоса — авантитул; 2 полоса — фронтиспис (титульная иллюстрация); 3 полоса — основной титул; 4 полоса — пустая полоса или контртитул.

## Slide 16: Традиционный книжный переплет